执行标准：Q/HGY06-2007

绿色电池使用寿命5年

年均费用比铅酸低约100元

电动自行车用铁锂电池

使用说明书

哈尔滨光宇电源股份有限公司

Harbin Coslight Power CO.,Ltd

制造商：哈尔滨光宇电源股份有限公司

地  址：哈尔滨市南岗区学府路电缆街68号

电  话：0451-86677970             传真：0451-86649582

网  址：www.cncoslight.com        邮箱：gydy123@163.com

企业简介

哈尔滨光宇电源股份有限公司位于哈尔滨市开发区迎宾路集中区太湖南路8号，占地面积12万平方米，建筑面积10万平方米。

公司在追求与完美品质结合的同时，一贯秉承科技创新的经营理念，凭借雄厚的经济实力和专业经验，与国内多所高校和科研机构建立了长期的合作关系，依托国内电动车市场的高速发展，率先采用国际先进技术，自主研发出铁锂动力电池，获得多项国家专利，电池各项性能指标达到世界领先水平。光宇电源已经成为中国锂动力电池行业具有核心竞争力的企业之一。

哈尔滨光宇电源股份有限公司从日本引进全自动化锂电池生产线，主要设备包括和膏机、涂布机、辊压机、分切机、卷绕机、全自动组装一体机，充放电检测设备、激光焊接机和注液机等先进设备。

公司先后通过Iso9001、Qs9000、Iso14000和OHSA18001管理体系认证，产品通过了美国UL认证、德国TÜV认证，有利地保证了产品从设计、制造、服务等方面均达到国际领先水平。

- 产品规格与结构

  - 产品规格

| 型号 | 规格 |
| --- | --- |
| GY-FP3610 | 36V铁锂电池 |
| GY-FP4810 | 48V铁锂电池 |

  - 产品结构

提手   锁孔  插板上滑道   五段LED电量指示灯  备用接口  底托   充电插口  放电插口

2、产品性能指标

2.1、产品性能：

光宇铁锂电池循环寿命长、体积小、重量轻。寿命是铅酸电池的5倍，体积约是铅酸电池的1/2，重量约是铅酸电池的1/3，大大提升了电动自行车的综合性价比。

2.2 技术指标

| 规格 指标 | GY-FP3610 | GY-FP4810 |
| --- | --- | --- |
| 电池组容量 | 10Ah |
| 额定电压 | 36V | 48V |
| 充电电压 | 40.15V±1% | 54.75V±1% |
| 充电电流 | 2.0A±5% | 2.0A±5% |
| 最大放电电流 | 20A |
| 充电方法 | 智能充电 |
| 电量指示 | 5段LED电量指示100%—20% |
| 重量 | 5.3Kg | 6.8Kg |

2.3安全性能

铁锂电池安全可靠。在安全性方面，铁锂电池同其它锂电池有本质上的区别，和铅酸电池完全相同。当出现撞击、重压、针刺、短路、高压充电、高温等破坏性情况发生时，铁锂电池绝不会爆炸或燃烧。

3、产品使用方法

3.1 电池充电

电动助力车骑行停止后，应对电池进行及时充电。本公司铁锂电池必须与本公司充电器配套使用。充电时先将充电器输出接口插入电池充电器，再接上220V交流电源，充电6-7小时至充电器指示红灯转换成绿灯即可使用。

3.2 电池放电

电动助力车的骑行过程，也是电池放电的过程。用户使用时不得对电池过骑放电，过放电将对电池的寿命产生极大的危害。以36V电池组为例，放电终止电压不得低于27.5V。

3.3 电池存贮与补充充电

电池在贮存和运输过程中电量有所损失，电池在装车前，尤其使用前应进行补充充电，充电方法同上。

4、电池的使用维护及注意事项

4．1电池不准靠近高温热源；

4．2电池充电环境在37℃以下；

4．3避免在阳光直射下充电；

4．4必须坚决使用原厂充电器进行充电；

4.5电池接口处不得发生任何短路；

4.6 勿将电池放在潮湿的地方或水里；

4.7勿将电池随意拆卸或擅自改装；

4.8 勿将电池施加外力或使之从高空坠落；

4.9电池不使用时，应充足电后放在干燥阴凉处贮存，做好绝缘，防止重压和儿童接触，并每2个月进行一次完全补充电。

５．质量保证

5.1 电池出厂后，其技术性能符合光宇企业标准和有关规定。

5.2 开箱后如发现损坏，应查明后及时与经销商或制造商联系。

5.3本公司产品执行中华人民共和国三包规定，对于消费者购买本公司产品后，按本说明书规定使用，出现的质量问题，如三包期内电池的放电容量降至额定容量的60%以下，可凭票据和三包凭证到我公司经销处或制造商处办理，经维护后无法达到标准规定的予以调换。

5.4 保修期：自出厂之日起3年2月

5.5  不实行三包的注意事项

超过三包有效期

无三包凭证及有效票据的

三包凭证上的内容与商品实物标识不符或经涂改的

未按本产品使用说明要求而造成损坏的

对本产品自行拆动或损坏的

因不可抗拒力造成损坏的

保用服务仅限电池本身，因电池失效产生的其它损失不属于保用责任范围

三包凭证

经销商

经销商地址

经销商电话

售货日期

发票号

电池型号及编号

消费者姓名

消费者电话

维修记录表

| 维修日期 | 维修内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |